## Slide 1
INTERNET DAS COISAS · AULA 07 · MQTT, JSON E COMANDOS
Monitoramento e Controle de
Energia em Baixa Tensão
Protótipo IoT com ESP32, sensor INA219, broker MQTT próprio e dashboard de controle
EQUIPE
William Vodzinsky
João Francisco
Iago Koch
Pedro Israel
Caio Rodrigues
Bruno Costa
Prof. Edson Vaz Lopes · Encontro 9 · 22/09/2026

## Slide 2
Problema
Por que este projeto existe
O QUE RESOLVE
Monitorar e controlar remotamente uma carga elétrica em baixa tensão — medindo tensão, corrente e potência reais, e permitindo ligar/desligar a carga pela rede, com corte automático quando a tensão sai da faixa segura.
PARA QUEM
Laboratórios, bancadas de teste e pequenos projetos elétricos/eletrônicos que precisam acompanhar uma carga de baixa tensão sem depender de instrumentação cara ou leitura manual constante.
POR QUÊ
Ler um multímetro manualmente não escala e não reage sozinho a uma sobretensão. Um sistema IoT permite acompanhar os valores e agir em tempo real, de qualquer ponto da rede local — inclusive desligando a carga automaticamente.
Defesa N1 — Internet das Coisas — Energia em Baixa Tensão
2

## Slide 3
Arquitetura do sistema
Visão geral do fluxo — do sensor ao comando no atuador
Sensor
INA219
→
ESP32
Firmware
→
Wi-Fi
Conectividade
→
MQTT
Broker próprio
→
Painel
Dashboard web
→
Atuador
LED / carga
TÓPICOS MQTT REAIS DO PROJETO
energia/esp32_id/telemetria/tensao
telemetria — tensão real (V)
energia/esp32_id/telemetria/corrente
telemetria — corrente real (A)
energia/esp32_id/telemetria/potencia
telemetria — potência (W)
energia/esp32_id/comando/carga
comando — ON / OFF
energia/esp32_id/confirmacao/carga
confirmação do estado aplicado
energia/esp32_id/alerta
estado — NORMAL / ATENÇÃO / CRÍTICO
ELOS DA ARQUITETURA JÁ IMPLEMENTADOS E TESTADOS
Sensoriamento real de tensão/corrente (INA219)
Conectividade Wi-Fi do ESP32
Protocolo padrão de IoT (MQTT)
Broker MQTT próprio (Mosquitto)
Comando remoto da carga (ON/OFF)
Confirmação do estado aplicado
Painel de controle (dashboard web)
Contagem exata a confirmar com o checklist oficial (Detalhamento N1, seção 3.4).
Defesa N1 — Internet das Coisas — Energia em Baixa Tensão
3

## Slide 4
Protótipo montado
Estado atual da bancada — ESP32, INA219 e LED de carga
JÁ FUNCIONA HOJE
ESP32 conectado ao Wi-Fi
INA219 medindo tensão e corrente reais
Broker MQTT próprio (Mosquitto) rodando
Telemetria publicada em tempo real
Comando ON/OFF com confirmação
Dashboard web de controle
AINDA FALTA
Calibrar os limites reais de alerta
Resolver instabilidade no upload/gravação
Fechar o diagrama final de arquitetura
Registrar fotos/vídeo formais de entrega
Testes de estabilidade prolongada
Defesa N1 — Internet das Coisas — Energia em Baixa Tensão
4